Проектная декларации, опубликована в газете Моя реклама

от 01 февраля 2010 г.

Общество с ограниченной ответственностью

«СитиСтройИнвест». Изменение № 4 к проектной декларации

(в редакции  от 30 июня 2008 года).

По проекту «Десятиэтажный жилой дом

со встроенными офисными помещениями по адресу:

г. Калуга, ул.Ст.Разина - Мичурина»
г. Калуга	«28 января» 2010 года

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Распоряжение   на   строительство   №   RU   40301000-623 от29 12.2009 года.

Срок реализации проекта: начало 2 кв. 2008г., окончание 3 кв. 2010 г.

ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ЗДАНИЯ

Наружные стены выполнены из керамзитобетонных блоков. Тип фасадов вентилируемый, в качестве облицовки применена плитка произведенная на основе новейшихтехнологии.

В качестве утеплителя приняты минераловатные плиты на базальтовой основе,

Окна-двухкамерныестеклопакеты изПВХ профиля. Рамы остекления лоджий выполнены из профиля ПВХ с одинарным стеклопакетом,

Наружные подьездные двери и двери технических помещений выполнены из стали.

ОТДЕЛКА КВАРТИР ВНУТРЕННЯЯ.

Межквартирные стены: выполнены из газобетонных блоков. Стены санузлов, вентиляционных каналов и шахт дымоудаления выполнены   из   красного   кирпича.   Все   стены   оштукатурены. Выравнивающая  стяжка и шумоизоляция по монолитным покрытиям выполняется   Покупателем   самостоятельно   либо   выполняется Застройщиком,   при   подписании   дополнительного   соглашения с Покупателем.

Двери внутренние (на входе в квартиры) деревянные. Чистовую отделку в квартирах Покупатель выполняет самостоятельно за свой счет.

ОТДЕЛКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗОН.

Стены лестничных и лифтовых шахт выполнены из ж/б, оштукатурены и окрашены водоэмульсионной краской.

Полы общественных зон - плитка кафельная. Потолки общественных зон -клеевая побелка.

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КВАРТИР.

Каждая   квартира   обеспечивается   следующими   инженерными коммуникациями:

-	электричеством,
-холодной, горячей водой,
-отоплением,

-канализацией (прокладка канализационных стояков с выходами в с/у),

вытяжной вентиляцией в с/у и кухнях,

подводом газа на кухню,

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО.

Застройщик устанавливает на лестничной площадке щит управления, оборудованный узлом учета электроэнергии и осуществляет ввод электрического кабеля в квартиру. Разводка кабеля по квартире может быть выполнена согласно дополнительного соглашения между Застройщиком и Покупателем. Оконечные устройства: розетки, выключатели, электрические патроны покупатель устанавливает самостоятельно за свой счет.

О КОЛИЧЕСТВЕ КВАРТИР ПЕРЕДАВАЕМЫХ УЧАСТНИКАМ

ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

Количество квартир в жилом доме - 66 кв., в том числе 1 -комнатных -16KB 2-комнатных-32кв 3-комнатных-16кв и2пентхауса

О ПРЕДПОЛАГАЕМОМ СРОКЕ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ

НА ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Планируемый срок ввода в эксплуатацию 4 квартал 2010 года

Генеральный директор ООО «СитиСтройИнвест» Ефимкин BE.